TD02 : Architecture du microprocesseur

A- Nommer et définir les composants suivants :

B- Compléter le schéma de traitement ci-dessous :

C- Quels sont les différents bus système et quel est le rôle de chacun d'entre eux?  Compléter le schéma ci-dessous :

Corrections

A- Nominations et définitions des composants :

(1) = Ventilateur ; Outil intégré dans la machine permettant de la débarrasser de la chaleur liée à son utilisation.
(2) = Ventirad ; Ensemble composé d'un radiateur surmonté d'un ventilateur qui est, généralement, monté sur un CPU afin de le refroidir.

(3) = Processeur ; ou CPU (Central Processing Unit), circuit intégré, qui se trouve au centre de l'ordinateur, composé de millions de transistors et capable d'effectuer des millions d'opérations mathématiques à la seconde. C'est en quelque sorte le cerveau d'un ordinateur.

(4) = Socket ; est un socle qui se trouve placé sur la carte mère et dans lequel on fixe le microprocesseur. Il est de forme carrée avec une multitude de petits trous. Attention il en existe 3 types incompatibles entre eux et on les retrouve chez divers fabricants : Intel, AMD ou Cyrix.

B- Compléter le schéma de traitement :

C-  Quels sont les différents bus système et quel est le rôle de chacun d'entre eux?  Compléter le schéma ci-dessous :

# Text boxes

Université Mohamed I - Oujda

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales