TD03 : Réseau informatique

1- Quel est le numéro permettant d’identifier d’une manière unique un ordinateur sur un réseau local ou sur Internet (ce numéro est modifiable) :

R --------------------------------------------------

L’adresse IP.

2-  Quel équipement réseau doit équiper un poste de travail pour que celui-ci puisse être connecté au réseau.

R --------------------------------------------------

Ce poste de travail doit avoir une carte réseau ou une carte WI-FI ou un modem afin d’être connecté à un réseau informatique.

3- Quel est le protocole réseau utilisé pour Internet.

R --------------------------------------------------

Le protocole réseau utilisé pour Internet c’est le TCP/IP.

4- Soit 5 stations reliées à un dispositif d’interconnexion, avec les adresses IP suivantes :

Relevez les adresses IP erronées, indiquez pourquoi elles le sont.

R --------------------------------------------------

Poste 3 : 128.0.0.421 : un octet ne doit pas dépasser le nombre 255.

5- Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes :

- 192.18.97.39 (www.javasoft.com),

- 138.96.64.15 (www.inria.fr),

- 18.181.0.31 (www.mit.edu),

R --------------------------------------------------

- 192 = 128 + 64 = [11]000000 → classe C

- 138 = 128 + 8 + 2 = [1]0001010 → classe B

- 18 = 16 + 2 = [0]0010010 → classe A

6- Pour chacune de ces classes, étant donné un réseau y appartenant, combien d'adresses de machines peuvent, a priori, être utilisées :

R --------------------------------------------------

Il faut retirer l'adresse de réseau et l’adresse de broadcast qui ne peuvent pas être affectées aux ordinateurs.

- classe A = 224 - 2 = 16777214

- classe B = 216 - 2 = 65534

- classe C = 28 - 2 = 254

7- Remplir le tableau suivant :

R --------------------------------------------------

8- Quel type de réseau sera adapté à la taille d’un site d’entreprise dont les deux points les plus éloignés ne dépassent pas quelques kilomètres de distance.

R --------------------------------------------------

Réseau local (Local Area Network : LAN).

# Text boxes

Université Mohamed I - Oujda

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales